江苏爱科固体废物处理有限公司

自行监测方案

2019年6月3日

目录

一、	企业基本情况	3

二、	编制依据	6

三、	监测目的	6

四、	监测实施方案	6

五、	监测点位、项目及频次	13

六、	监测点位示意图	14

七、	监测质量保证与质量控制要求	15

八、	监测数据记录、整理、存档要求	15

九、	公开方式	15

十、	联系人	15

# 企业基本情况

项目名称：危险废物30000吨/年焚烧项目

建设单位：江苏爱科固体废物处理有限公司

法人代表：董剑

行业类别：N7724危险废物治理

建设地点：泰兴经济开发区过船西路9号

项目投资：总投资17500万元，其中环保投资3942.76万元（约占总投资的32.8%）

江苏爱科是泰兴经济开发区配套的主要危险废物焚烧处置单位。公司注册资本9000万人民币。企业占地面积23924.03m2，建筑面积11356.5m2。该项目一期工程于2015年12月泰兴市环保局以泰环字审[2015] 118号文对该环评报告进行了批复。2016年3取得泰州市发改委《关于泰兴市1.5万吨固废处理项目核准的批复》（泰发改【2016】45号）。2016年4月开工建设该工程，2017年4月建成，2017年7月获得江苏省环保厅颁发的危险废物经营许可证，现有项目2018年1月已完成安全设施竣工验收和职业病防治设施控效评价验收工作；2018年4月通过环保设施竣工验收；2018年7月经江苏省环保厅核准领取了三年期的危险废物经营营许可证。

公司2018年投资7500万元，利用预留土地扩建二期工程，年处理15000吨危险废物，新建1套回转炉焚烧系统以及配套公辅工程和环保工程，设计处理能力为50t/d（15000t/a）。该项目处理类别主要包括HW02~04、HW06、HW08、HW09、HW11~13、HW16、HW17、HW18、HW22、HW38~40、HW45、HW49、HW50等19类危险废物。

目前，二期工程于2109年5月已经建成。该项目于2018年8月取得了泰兴市发展和改革委员会下发的江苏省投资项目备案证（泰兴泰发改投备【2018】407号）；2018年10月通过该项目安全条件预评价评审，2018年11月取得了泰州市行政审批局《关于江苏爱科固体废物处理有限公司年处理15000吨危险废物处置工程项目环境影响报告书的批复》（泰行审批（泰兴）[2018]20366号）；2018年12月5日领取了《建设工程规划许可证》（泰规划建字第3212832018000185号）；2018年12月24日已进行了职业病防治设施和安全设施的预评价评审；2018年12月27日领取了《建筑工程施工许可证》（编号：321283201812270201）；2019年2月《江苏爱科固体废物处理有限公司年处理15000吨危险废物处置项目职业病防护设施设计专篇》和《江苏爱科固体废物处理有限公司年处理15000吨危险废物处置项目安全设施设计专篇》，这两项设计专篇通过专家评审。

江苏爱科二期项目截至目前已经全部完成施工工程建设。该项目于2019年1月29日通过泰兴市建设工程质量监督站建筑工程质量验收，于2019年7月2日通过泰兴市建设工程质量监督站建筑工程质量验收，其他相关验收工作正在进行中。二期项目经营许可证申报工作进行中,预计7月中旬提交申报资料，预计8月底9月初投产。

下表1.1为本项目排污信息表。

1.1单位排污信息表

| 单位名称 | 江苏爱科固体废物处理有限公司 | 注册地址 | 泰兴经济开发区过船西路9号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产经营场所地址 | 泰兴经济开发区过船西路9号 | 邮政编码（1） | 225442 |
| 行业类别 | 危险废物治理 | 是否投产（2） | 是 |
| 投产日期（3） | 2017-07-28 |  |  |
| 生产经营场所中心经度（4） | 119°56′33.00″ | 生产经营场所中心纬度（5） | 32°9′52.20″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 | 913212833308680998 |
| 技术负责人 | 杨兆礼 | 联系电话 | 13645265808 |
| 所在地是否属于大气重点控制区（6） | 是 | 所在地是否属于总磷控制区（7） | 是 |
| 所在地是否属于总氮控制区（7） | 是 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域（8） | 否 |
| 是否位于工业园区（9） | 是 | 所属工业园区名称 | 江苏泰兴经济开发区 |
| 是否有环评审批文件 | 是 | 环境影响评价审批文件文号或备案编号（10） | 泰环字[2015]118] 泰行审批(泰兴）[2018]20366 |
| 是否有地方政府对违规项目的认定或备案文件（11） | 否 | 认定或备案文件文号 |  |
| 是否需要改正（12） | 否 | 排污许可证管理类别（13） | 重点管理 |
| 是否有主要污染物总量分配计划文件（14） | 否 | 总量分配计划文件文号 |  |

1.2项目污染物产生及处理

- 废气

焚烧炉烟气中主要污染物为酸性组份（SO2、NO2、HCl、HF等）、CO、二噁英等。采用干法和湿法相结合的烟气净化工艺（热锅炉（膜式壁锅炉内增设脱硝反应系统）+急冷塔+消石灰中和＋活性炭吸附＋布袋除尘+湿法脱酸（两级）+烟气加热），在余热锅炉上安装尿素喷口，进行SNCR脱硝去除NOx，然后消石灰和活性炭通过喷射装置进入催化布袋除尘器，烟气中的酸性气体在经过初步净化后，大部分（SO2、HCl、HF等）与消石灰发生反应，而烟气中的重金属、CDD/PCDF等有毒有害成分通过活性炭及飞灰吸附，随飞灰一起排出，最后烟气经过湿法洗涤塔进一步脱除烟气中的酸性物质达到烟气净化的目的。净化后烟气中各污染物的排放浓度小于《危险废物焚烧污染控制标准》限值要求。

危险废物和焚烧炉灰渣在储存时会产生挥发性气体，成分较复杂，视废物的种类相差较大。本项目将上述场所设置为封闭的房间，防止室内气体的外泄，将此过程产生的气体抽出，送入废气处理设施进行处理。本项目拟采取“负压收集+喷淋洗涤（酸碱两级洗涤）+UV光解+活性炭吸附”的方法进行处理。

本项目预处理车间、废液储罐和污水处理站产生挥发性气体，成分较复杂，视废物的种类相差较大。上述废气作为焚烧炉补风送入焚烧炉焚烧处理

本项目无组织废气主要来自焚烧车间、贮存车间、灰渣仓库、预处理车间和储罐区及污水处理站。上述废气源废气均有效收集处理，无组织泄漏量较低。

综上所述，本项目废气污染防治措施可行。

- 废水

本项目废水处理量为6075.70 m3/a，主要分为烟气喷淋塔排水、废气处理排水、冲洗废水、化验室废水、软水站树脂再生废水、生活污水、初期雨水。本项目废水来源较复杂，设计遵循分类收集、分质处理的原则，采用物化与生化相结合的废水处理方式，生活污水和生产废水分类收集、分别处理，依托现有废水处理站，采用“物化（中和、Fenton氧化、沉淀）+生化（水解酸化+SBR）”处理工艺，处理能力为60m3/d；

脱酸塔废水去三效蒸发器蒸发，淡水作为急冷塔补水，浓液去冲渣。循环水站排水属清下水，通过雨水管网排放。项目废水处理达标后接管污水处理厂，所采取的废水治理措施可行。

- 噪声

本项目噪声污染防治措施主要有：合理布局、选用低噪声设备，同时采取隔声、消声、减震、加强厂区绿化等降噪措施。采取上述措施后经预测，噪声可实现厂界达标，噪声控制措施可行。

- 固废

本项目的危险废物主要有焚烧炉渣和飞灰、废耐火材料、渗滤液、废活性炭、废水处理站污泥等。焚烧炉渣、飞灰和废耐火材料拟委托泰州联泰固废处置有限公司安全填埋。渗滤液、废活性炭、废水处理站污泥由本项目自行处置，通过焚烧炉焚烧处置。本项目一般固废是生活垃圾，由环卫部门处理。

1.3项目自行监测概况

| 自行监测概况 |
| --- |
| 自行监测方式（在□中打√表示） | √手工和自动检测相结合 √委托监测 √第三方运维 |
| 自承担监测情况 （自运维） | 无 |
| 第三方运维 | 泰兴成晟环保设备有限公司 |

# 编制依据

企业《环境影响报告书》

《排污许可证申请与核发技术规范危险废物治理（征求意见稿）》

《企业自行监测技术指南》

# 监测目的

为准确有效的掌握排污现状，确保排放污染物浓度达标，确保污染物排放总量达标，并做到自证清白，特开展自行监测。

# 监测实施方案

具体自行监测方案及记录表见下表；

自行监测方案

| 序号 | 污染源 类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 废水 JGWS-01 污水排口 流量 总铅 手工 混合采样 至少4个混合样 1次/季 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 / 2 JGWS-01 污水排口 流量 氨氮（NH3-N） 手工 混合采样 至少4个混合样 1次/季 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 / 3 JGWS-01 污水排口 流量 pH值 手工 混合采样 至少4个混合样 1次/季 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 / 4 JGWS-01 污水排口 流量 悬浮物 手工 混合采样 至少4个混合样 1次/季 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 5 JGWS-01 污水排口 流量 化学需氧量 自动 是 TGH-SC水质在线分析仪 污水在线监测房 是 混合采样 至少4个混合样 1次/季 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 / 6 JGWS-01 污水排口 流量 总氮（以N计） 手工 混合采样 至少4个混合样 1次/季 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 / 7 JGWS-01 污水排口 流量 总铜 手工 混合采样 至少4个混合样 1次/季 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 / 8 JGWS-01 污水排口 流量 总磷 手工 混合采样 至少4个混合样 1次/季 GB11893-89水质总磷的测定，钼酸铵分光光度法 / 9 JGWS-01 污水排口 流量 总铬 手工 混合采样 至少4个混合样 1次/季 HJ776-2015水质32种元素的测定 / 10 JGWS-01 污水排口 流量 石油类 手工 混合采样 至少4个混合样 1次/季 HJ637-2012 / 1 废气 DA001 烟气排放口 温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向 氟化氢 手工 非连续采样 至少3个 1次/季 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法（暂行）HJ 688-2013 委托有资质单位 2 DA001 烟气排放口 温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向 一氧化碳 自动 是 岛津NSA3090 烟气在线监测房 是 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999 委托有资质单位 3 DA001 烟气排放口 温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向 铬及其化合物 手工 非连续采样 至少3个 1次/季 电感耦合等离子发射光谱法HJ777-2015 委托有资质检测单位 4 DA001 烟气排放口 温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向 镉及其化合物 手工 非连续采样 至少3个 1次/季 电感耦合等离子发射光谱法HJ777-2015 委托有资质检测单位 5 DA001 烟气排放口 温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向 铅及其化合物 手工 非连续采样 至少3个 1次/季 电感耦合等离子发射光谱法HJ777-2015 委托有资质检测单位 6 DA001 烟气排放口 温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向 氮氧化物 自动 是 岛津NSA3090 烟气在线监测房 是 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 委托有资质检测单位 7 DA001 烟气排放口 温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向 镍及其化合物 手工 非连续采样 至少3个 1次/季 电感耦合等离子发射光谱法HJ777-2015 委托有资质检测单位 8 DA001 烟气排放口 温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向 汞及其化合物 手工 非连续采样 至少3个 1次/季 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 委托有资质检测单位 9 DA001 烟气排放口 温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向 砷及其化合物 手工 非连续采样 至少3个 1次/季 电感耦合等离子发射光谱法HJ777-2015 委托有资质检测单位 10 DA001 烟气排放口 温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向 二噁英类 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T 77.2-2008 委托有资质检测单位 11 DA001 烟气排放口 温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向 烟尘 自动 是 岛津NSA3090 烟气在线监测房 是 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157 委托有资质检测单位 12 DA001 烟气排放口 温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向 二氧化硫 自动 是 岛津NSA3090 烟气在线监测房 是 非连续采样 至少3个 1次/半年 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 委托有资质检测单位 13 DA001 烟气排放口 温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向 氯化氢 自动 是 岛津NSA3090 烟气在线监测房 是 非连续采样 至少3个 1次/半年 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(暂行)HJ 549—2009 委托有资质检测单位 14 DA002 贮存库废气排口 温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向 氨（氨气） 手工 非连续采样 至少3个 1次/季 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 委托有资质检测单位 15 DA002 贮存库废气排口 温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/季 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 委托有资质检测单位 16 DA002 贮存库废气排口 温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向 臭气浓度 手工 非连续采样 至少3个 1次/季 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 委托有资质检测单位 17 DA002 贮存库废气排口 温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向 挥发性有机物 自动 是 VOC在线监测设备TGH-YH VOC在线监测房1 是 非连续采样 至少3个 1次/季 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ734-2014 委托有资质检测单位 18 DA003 灰渣库废气排口 温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向 颗粒物 手工 非连续采样 至少3个 1次/季 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 委托有资质检测单位 19 DA003 灰渣库废气排口 温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向 氨（氨气） 手工 非连续采样 至少3个 1次/季 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 委托有资质检测单位 20 DA003 灰渣库废气排口 温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向 臭气浓度 手工 非连续采样 至少3个 1次/季 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 委托有资质检测单位 21 DA003 灰渣库废气排口 温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向 挥发性有机物 自动 是 VOC在线监测设备TGH-YH 烟气在线监测房 是 非连续采样 至少3个 1次/季 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ734-2014 委托有资质检测单位 22 厂界 温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向 粉尘 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 其他 23 厂界 温度,湿度,空气流速,气压,风速,风向 挥发性有机物 手工 非连续采样 至少3个 1次/半年 气相色谱-质谱法 |

监测质量保证与质量控制要求:

按照HJ944-2018 要求，公司根据自行监测方案，建立自行监测质量保证与质量控制体系。

监测数据记录、整理、存档要求:

监测期间手工监测的记录和自动监测运行维护记录按照HJ 944-2018 执行。公司建立环境管理台账制度，设置专职人员开展台账记录、整理、维护等管理工作，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。为便于携带、储存、导出及证明排污许可证执行情况，台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于三年。排污单位环境管理台账应真实记录生产运行、污染治理设施运行、自行监测和其他环境管理信息。其中记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求

# 监测点位、项目及频次

| 类别 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气污染源 | 焚烧炉烟囱 | SO2、NOX、CO、HC1、烟尘、CO、O2、流速、温度、压力 | 在线监测 |
|  |  | 烟气黑度、氟化氢、重金属（如铅、镉、汞、砷、铬、镍等及其化合物）、硫化氢、氨 | 每季度1次 |
|  |  | 二噁英 | 每年1次 |
|  | 危废贮存车间排气筒 | NH3、VOCS、臭气浓度 | 每季度1次 |
|  | 废渣暂存车间排气筒 | NH3、VOCS、臭气浓度 | 每季度1次 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物、氨、硫化氢、VOCS、臭气浓度 | 每季度1次 |
| 废水污染源 | 废水处理站回用水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、Cu、Zn、Ni、Cr、氟化物、氰化物 | 每季度监测1个生产周期(4次/每周期) |
|  | 清下水排口 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、石油类、Cu、Zn、Ni、Cr、氟化物、氰化物 | 每季度1次 |
| 噪音污染源 | 各噪声源 | Leq[dB(A)] | 每半年1次 |
| 声环境质量 | 厂界 | 连续等效A声级 | 每半年监测一天（昼夜各1次） |
| 土壤环境质量 | 厂区 | pH、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铬、镍、二噁英 | 每年1次 |
| 地下水环境质量 | 项目厂界内设置个地下水监测点位,监测层位:潜水含水层和微承压含水层 | pH、氨氮、挥发酚、氟化物、氰化物、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、高锰酸盐指数、六价铬、As、Pb、Cd、Hg、Cu、Zn、Ni、Fe、Mn、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、C1-、SO42- | 每半年1次 |

# 厂区平面和监测点位示意图

要求：企业自行监测应当遵守国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。自行监测活动可采用手工监测、自动检测或手工监测和自动检测相结合的技术手段。环境保护主管部门对监测指标有自动监测要求的，企业应当安装相应的自动监测设备。

# 监测质量保证与质量控制要求

按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819）、《固定污染源监测质量保证与质量技术规范》（HJ/T 373）要求，编制自行监测方案到当地环保行政主管部门备案，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。如本单位没有能力监测的项目,委托有资质的监测单位进行监测。

# 监测数据记录、整理、存档要求

公司建立了环境管理台账，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。环境管理台账应当按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。纸质存储:应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于3年。电子化存储应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于3年。

# 公开方式

公司官网目前已经正式投入使用，自行监测方案及自行监测数据在公司网站上予以公开。

# 联系人

联系人1：杨兆礼     联系电话：13645265808

联系人2：黄正怀     联系电话：13912197075